מבוא למחשבים ספרתיים - אביב 2002

תרגיל בית מספר 2

תאריך הגשה: 29/4/02

- שאלה זו עוסקת במעגלים מונוטוניים. לשם כך נעזר בהגדרות:

  - פונקציה בוליאנית  היא מונוטונית אם היא מקיימת:

כלומר אם כל הביטים של ווקטור מסוים (X) גדולים או שווים לביטים התואמים בווקטור אחר ('X), אז מוצא פונקציה מונוטונית המופעלת על X חייב להיות גדול או שווה למוצא של אותה פונקציה המופעלת על 'X.

  - פונקציה בוליאנית  היא מונוטונית אם היא מקיימת את הנ"ל עבור כל אחד מהביטים במוצא.

  - מעגל צירופי הוא מונוטוני אם הוא מממש פונקציה מונוטונית.

    - רשמו את כל הפונקציות המונוטוניות . מהם השערים המתאימים?

    - הוכיחו שכל מעגל המכיל אך ורק שערים מונוטוניים הוא מונוטוני.

    - בהינתן מעגל מונוטוני, כיצד נבדוק בדרך הפשוטה ביותר, אם מוצא המעגל הוא קבוע לכל כניסה שהיא?

- כתבו אלגוריתם רקורסיבי, אשר בהינתן מעגל צירופי חוקי, מחשב את ה propagation delay של המעגל. הוכיחו נכונות וחשבו סיבוכיות.

- הוכיחו שלכל OR-tree יש את אותה עלות. הניחו שכל ביט בכניסה מחובר לשער אחד בלבד, ושכל השערים במעגל הם שערי OR פשוטים.

- שאלת נסו ותלמדו: בגיליונות אלקטרוניים (כמו Excel), ניתן לממש פונקציות בוליאניות באופן דומה לבניית מעגל צירופי. כיצד הגיליונות מוודאים את חוקיות הפונקציה? נסו ליצור פונקציות לא חוקיות ובדקו כיצד הגיליון האלקטרוני מונע זאת.

- שאלה המבוססת על חידה שתורגמה לבינארית:

בנו מעגל צירופי בעל  הכניסות x[n-1:0] , והיציאות y[n-1:0].

כל יציאה y[i] היא יציאה של בלוק שכניסותיו הן: כל הוקטור y מלבד y[i], וכל הכניסות בעלות אינדקס נמוך יותר כלומר x[i-1:0].

בכתיבה פורמלית: y[i]=f(y[n-1:i+1], y[i-1:0],x[i-1:0])

המעגל אמור להביא למקסימום את מספר המוצאים הזהים לכניסות, כלומר:

עבור כמה שיותר אינדקסים i, נרצה שיתקיים: y[i] = x[i].

דוגמה לפתרון שאינו מגיע למקסימום הנדרש: y[1] = x[0], y[0]=y[1];

y[3]=x[2],y[2]=y[3];.... כך נגיע למחצית מהמוצאים שיהיו זהים לכניסות.

תארו את המעגל, הוכיחו את נכונותו, וחשבו את עלותו ואת ה propagation delay.

הוכיחו שלא יכול להיות מעגל יותר טוב מבחינת מספר השוויונות.

וזיכרו: יש רק 10 סוגי אנשים בעולם – אלו שמבינים בינארית, ואלו שלא.