# אלגוריתמים לתכנון חמרה: מעגלים ורשתות

# תרגיל מס' 1

# שאלה מס.1

# ברצוננו לבנות משווה למספרים בינריים שהם UNSIGNED ובעלי שני ביטים בלבד. המספר הראשון A מיוצג על ידי המחרוזת (A1,A0) והמספר השני B מיוצג על ידי המחרוזת (B1,B0).  ביציאה G מתקבל "1" כאשר A>B . ביציאה E מתקבל "1" כאשר A=B . ביציאה L מתקבל "1" כאשר A<B .

1.1) כמה משווים כאלה, ללא לןגיקה נוספת,  נדרשים כדי להשוות שני מספרים של 3 ביטים? (נדרשת השהייה מינימלית) הסבר את תשובתך וצייר את המערכת.

1.2) כמה משווים כאלה, ללא לןגיקה נוספת,  נדרשים כדי להשוות שני מספרים של 4 ביטים? (נדרשת השהייה מינימלית) הסבר את תשובתך וצייר את המערכת.

1.3) כמה משווים כאלה, ללא לןגיקה נוספת,  נדרשים כדי להשוות שני מספרים של N ביטים? (נדרשת השהייה מינימלית) הסבר את תשובתך וצייר את המתכון הרקורסיבי של המערכת.  מצא את משוואת ההשהייה הכוללת הרקורסיבית בהנחה שהשהייה מכל כניסה של משווה של שני ביט לכל יציאה היא T שניות לכל היותר. מצא גם את סדר הגודל של ההשהייה.

# שאלה מס.2

Compound adder  הנו מעגל המקבל שני מספרי unsigned  המסומנים <A=<An-1:A0 ו- <B=<Bn-1:B0], בעלי n סיביות (ביטים) כל אחד, ומחשב בוזמנית את S=A+B ואת T=A+B+1.  לרכיב כזה אין כניסת carry-in.

נסמן את יציאת ה- carry-out של הסכום A+B כ- Sn   ואת נסמן יציאת ה- carry-out של הסכום A+B+1 כ- Tn .

2.1)   צייר את המתכון הרקורסיבי המאפשר לבנות CA(n)   מ- CA(n/2)-ים ורכיבי multiplexer של  1→2.

2.2)  מצא את המשוואות הרקורסיביות של ההשהייה והמחיר. נסמן ב- T  את השהייה של רכיב FA  (Full Adder) וגם את ההשהייה של כל multiplexer של  1→2.  מחיר של כל FA הנו 1 וכך גם מחירו של כל mux של  1→2.  מצא גם את סדר הגודל של ההשהייה והמחיר.

2.3) מה יהי סדר הגודל של ההשהייה אם נתחשב בכך שלכל שער יש fan-out  של 2?

שאלה מס. 3

Design an unsigned 8x8 array multiplier built of tree of CLAs (Carry Look-ahead Adders) . Connect the CLAs in a binary tree  structure. The first level should be consisted of 4 pairs of Y*2k*Xk and Y*2k*Xk added together. Then, you should add two of the partial results and build the 2nd level of the tree, etc. Note that we seek a design with minimal cost and delay.

- Draw your design specifying which bits go to which adder.

- Find expressions for the cost and the delay of the multiplier. Assume that the cost of  N bit CLA is Nc0. Assume that the delay of an N bit CLA is given by a+b*log2(N).

- Find the general expression of the cost and delay of such a unsigned NxN CLA tree array multiplier

- Show that the delay is smaller than: log2(N)*[a+b*log2(2N)]

שאלה מס. 4

Here is the block diagram of a CSA based unsigned array multiplier:

Here is the detailed design of a 4x4 CSA based unsigned array multiplier which implements the block diagram described in the previous page:

We noticed that the first stage adds zeros. Here is an improved block diagram of a CSA based unsigned array multiplier without adding the zeros:

The improvement is meant to save computation time by using less CSA stages, since we add something useful instead of the zeros.

- Draw the detailed design of the new scheme for a 4x4 unsigned array multiplier. Complete your design on the drawing given in the next page.

- Find the cost and delay equations for the original design and for the new design for a NxN multiplier, where the cost is the number of full adders and that a CLA(N) costs  as a similar RCA, i.e., N. Assume that the delay of a full adder is 1

שאלה מס. 5

מחבר מסוג CSA- Carry Save Adder, מקבל שלשה מספרים בעלי N ביטים ומוציא שני מספרים בעלי, N  ו-  N+1 ביטים:

בשרטוט שלמעלה מבצעים חיבור של A+B+C  ומקבלים את  P ו- Q.

אנו השתמשנו ב- CSA-ים כדי לבנות Array multiplier  למספרי Unsigned כדלקמן:

היתרון במחבר CSA הוא בכך שהחישוב בו מהיר. תכונה החשובה של מחבר CSA היא שמ-3 ערכי כניסה הוא מייצר 2 ערכי יציאה, כלומר מקטין את מספר המחוברים. בדרגה האחרונה נאלצנו כמובן להשתמש ב- Carry Look Ahead adder (CLA),  שמסכם שני מספרים. במכפל שמצויר בדף הקודם זמן הכפל  הינו (N-1)*TCSA+TCLA. החיבור נעשה למעשה בטור.

רצוננו להשתמש במחבר CSA בודד ל-N ביטים, כדי לממש מכפל  unsigned. הכפל יבוצע  ב- N מחזורי שעון, כשבכל מחזור שעון, נזכור את התוצאה והנשא (Carry) באוגרים מתאימים. לאחר N מחזורי השעון, נשתמש ב- CLA כדי לקבל את שאר ביטי התוצאה.

5.1)    תאר הכפלה של  המספרים  [1111]  (=Y)    ב- [1011] (=X)   בעזרת CSA –ים  של 4 סיביות על ידי רישום  סיביות התוצאה (sum)  והנשא (carry) לאחר כל שלב, כלומר לאחר CSA1, לאחר CSA2, לאחר CSA3, ו לאחר CSA4. העזר בציור שבעמ' 6.

מצב התחלתי:

הערכים אחרי CSA1:

הערכים אחרי CSA2:

הערכים אחרי CSA3:

הערכים אחרי CSA4:

הערכים אחרי CLA:

תוצאת ה-MSB הינה הסכום של שני הערכים האחרונים של התוצאה ( sum)  והנשא  (carry).

5.2)  השלם במדויק את החבורים של מערכת כזו המבצעת כפל Unsigned עבור מספרים בני 4 ביט כל אחד. (העזר בסעיף הקודם).

5.3)    כיצד לדעתך יש "לשפץ" את המעגל אם בידנו רק CSA של N סיביות  (במקרה שלנו N=4)  ואין לנו את ה- CLA הנדרש כדי לחבר את ה- Carry והתוצאה הסופיים?

# Text boxes

B1

A0

A1

B0

Comparator

L

E

G

4Y·X2

2Y·X1

Y·X0

0

CLA

<Sn:S0>

<Tn:T0>

<Bn-1:B0>

CA(n)

<An-1:A0>

8Y·X3

16Y·X4

32Y·X5

X0

Y0

X3

X2

X1

Y3

Y2

Y1

“0”

“0”

“0”

“0”

“0”

CLA

Y·X0

2Y·X1

4Y·X2

8Y·X3

16Y·X4

32Y·X5

X0

Y0

X3

X2

X1

Y3

Y2

Y1

P3

A3

B3

C3

Q4

P2

A2

B2

C2

Q3

P0

A0

B0

C0

Q1

P1

A1

B1

C1

Q2

FA

FA

FA

FA

CLA

0

Y·X0

2Y·X1

4Y·X2

8Y·X3

16Y·X4

32Y·X5

CSA 1

CSA 2

CSA 3

CSA 4

CSA 5

CLA

Z  LSBs

Y·Xi

ck

CSA

X shift reg

Sum reg

carry reg

ck

Z shift reg

Z  MSBs

Y  reg

Y

Xi

Z  MSBs

(calc. by CLA)

X0*20*Y

Sum

Carry

Inputs to

CSA1

X1*21*Y

Sum

Carry

Inputs to

CSA2

X2*22*Y

Sum

Carry

Inputs to

CSA3

X3*23*Y

Sum

Carry

Inputs to

CSA4

Sum

Carry

Inputs to

CLA

Z  LSBs

(calc.1 bit at a time)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ck

X shift reg

ck

Y  reg

ck

FA

D

Y1

Q

ck

D

Q

ck

FA

D

Y2

Q

ck

D

Q

ck

FA

D

Y3

Q

ck

D

Q

ck

FA

D

Y0

Q

ck

D

Q

Xi

Z  MSBs

ck

Z shift reg

CLA

Z  LSBs